## Slide 1: Desmitificando o Arduino
Pedro Luiz de Paula Filho
Hamilton Pereira da Silva
Rafael Secco
Gustavo Pinheiro da Silva
III Semana Acadêmica das Engenharias
Unila 2016

## Slide 2: O que é o Arduino
Projeto de hardware livre iniciado em 2005
Engloba software e hardware e tem como objetivo fornecer uma plataforma fácil para prototipação de projetos interativos, utilizando um microcontrolador.
É um “pequeno computador” programável para processar entradas/saídas
http://arduino.cc/

## Slide 3: Introdução
O Arduino é um computador como qualquer outro: possui microprocessador, memória RAM, memória ﬂash (para guardar o software), temporizadores, contadores, ...
O projeto mais básico é o Uno, porém muitos “produtos” Arduinos são encontrados com modificações de acordo com suas aplicações (arduino.cc/en/Main/Products)
Difere de um computador pelo poder de processamento / tamanho, e formas diferentes de interação, pois as entradas/saídas são circuitos elétricos / eletrônicos

## Slide 4: Iniciando....
Instalando o ambiente de programação
  Baixe e instale o software do instalador windows (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
  Rode a IDE do Arduino
  Instale o cabo USB no Arduino e computador

## Slide 5: Testando....
Tools  Board
Tools  Serial Port
  Senão estiver configurado a placa correta e/ou porta correta, deve ser alterado.
File  Examples  Basics  Blink
Faça Upload para a placa
  O led está piscando? Então tudo bem!!!!

## Slide 6: Primeiro Programa
Iniciado quando o Arduino dá o boot
Função principal do programa, será executado continuamente até o Arduino ser desligado

## Slide 7: Protoboard
Placa de circuitos, usado para que sejam feitos testes, antes de “queimar” uma placa
As extremidades (+) e (-) são ligadas na forma de coluna
A parte central é ligada na forma de linhas, porem, o lado esquerdo não é ligado ao direito

## Slide 8: LED
Diodo emissor de luz (Light Emitting Diode)
Um diodo é uma rua de mão única para a eletricidade, a corrente flui somente em uma direção (+ para -)
O Anodo (perna maior) vai no (+)
O Catodo (perna menor) vai no (-)

## Slide 9: Resistor
Limitam o fluxo de corrente nos circuitos.
Onde:
1º Anel = 1º Dígito
2º Anel = 2º Dígito
3º Anel = Multiplicador
4º Anel = Tolerância

## Slide 10: Multímetro
Usado para medir corrente, tensão e resistência
Usa-se o cabo preto no (-) e o vermelho no (+)
O uso da chave seletora é importante para não estragar o equipamento
resistência
corrente
tensão

## Slide 11: Fritzing
Software para “desenhar” os modelos feitos.
http://fritzing.org/home/

## Slide 12: Acionando um LED ...
Material Necessário:
  Protoboard, Led, resistor, jumpers
Passo-a-passo
  Desligue o Arduino
  Conecte um jumper do terra do Arduino (GND) à perna negativa do Led
  Ligue o pino da porta 10 do Arduino ao resistor
  Ligue a outra perna do resistor ao + do led

## Slide 13: Acionando um LED ...
Variável global

## Slide 14: Acionando 4 LEDs ...

## Slide 15: PWM (Pulse Width Modulation)
Modulação de Largura de Pulso
Funciona como se fosse possível pressionar e soltar um interruptor um grande número de vezes por segundo.
Usa a função analogWrite() que varia de 0 a 255

## Slide 16: Acionando 4 LEDs PWM ...
Uso de vetor

## Slide 17: Acionando Led com botão...
Resistor de 10K

## Slide 18: Buzzer
Os buzzers/piezos têm polaridade.
Os dispositivos comerciais geralmente têm um terminal vermelho (+) e um preto (-).
Algumas vezes é possível conseguir buzzers/piezos sem o invólucro de plástico e nesse caso terão a aparência de um disco metálico.
Através de uma onda quadrada de frequência ao alto-falante, gera-se um tom correspondente.

## Slide 19: Melodia
Existem 7 notas musicais básicas, também chamadas de notas naturais, são elas: Dó, Ré, Mí, Fá, Sol, Lá, Sí, representadas respectivamente por C, D, E, F, G, A, B. Logo temos:
São representadas pelo comando tone
Sintaxe: tone (pino, frequência, duração)
https://ferpinheiro.wordpress.com/2011/08/28/tocando-musicas-com-o-arduino/
C4, G3, G3, G#3, G3,rest, B3, C4
, , , , , , ,
Nota:
Duração:
http://itp.nyu.edu/physcomp/labs/labs-arduino-digital-and-analog/tone-output-using-an-arduino/

## Slide 20
http://itp.nyu.edu/physcomp/labs/labs-arduino-digital-and-analog/tone-output-using-an-arduino/

## Slide 21: Piano de Banana
http://www.loopycomputy.com/uploads/2/1/8/3/21834178/bananapiano_instructions.pdf

## Slide 22: Serial Monitor
Uma das formas de “debugar” um circuito é através do Serial Monitor
  Tools  Serial Monitor ou clica em:
Para usar o terminal deve-se “inicializar” a porta, passando a velocidade em bps
  Serial.begin(9600);
Para “imprimir” usa-se os comandos:
  Serial.print(mensagem);  não pula linha
  Serial.println(mensagem);  pula linha

## Slide 23: Entradas Analógicas
Os pinos A0 até A5 podem medir a tensão aplicada neles.
A tensão pode variar de 0 a 5V
A função analogRead faz a leitura analógica e retorna um valor entre 0 (0 V) e 1023 (5V)
Para converter um valor lido para o intervalo de 0 a 5, o valor deve ser dividido por 204,6 (1023/5)

## Slide 24: Sensor de Luz - LDR
LDR (Light Dependent Resistor), Resistor Dependente de Luz
É um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz que incide sobre ele.
À medida que a intensidade da luz aumenta, a sua resistência diminui.

## Slide 25: Sensor de Luz - LDR
Resultados variam de :
  0 (ausência de luz) a 1023 (intensidade máxima de luz)
Resistor de 10K

## Slide 26: Sensor de Luz – LDR (média)

## Slide 27: Sensor de temperatura – LM35
O Arduino aceita valores inteiros que vão de 0 a 1023 (210)
O Arduino alimenta o sensor com 5 V
Para converter um valor de tensão analógico em temperatura, tem-se a seguinte fórmula:
0.4887585532746823069403714565

## Slide 28: Sensor de temperatura – LM35
O uso da média é interessante para ambientes externos

## Slide 29: Piano de Luz
Resistor de 10K

## Slide 30: Sensores de gás
MQ-2 - Gás Inflamável e Fumaça
MQ-3 - Álcool
MQ-4 - Metano
MQ-5 - GLP (Gás de Cozinha) e Gás Natural
MQ-6 - GLP, Propano, Isobutano e Gás Natural Liquefeito
MQ-7 - Monóxido de Carbono
MQ-8 - Hidrogênio
MQ-9 - Monóxido de Carbono e Gases Inflamáveis
MQ-131 – Ozônio
MQ-135 – Qualidade do ar
MQ-136 – Sulfeto de Hidrogênio
MQ-137 – Amônia
MQ-138 – Benzeno, tolueno, álcool, acetona, propano, gás formaldeído, hidrogênio
MQ-214 – Metano e gás natural
MQ-216 – Gás natural e gás de carvão
MQ-303A – Álcool, Etanol e fumaça
http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors

## Slide 31: Outros Sensores
Sensor ultrassom
Sensor Infra vermelho
Sensor RGB – TCS 230
Sensor de Umidade e Temperatura
Sensor de Temperatura DS18B20 - a Prova D'água
Sensor de Umidade do Solo

## Slide 32: Outros Sensores
http://arduinobasics.blogspot.com.br/2014/08/grove-water-sensor.html
www.filipeflop.com/pd-b473d-sensor-de-som-ky-038-microfone.html
http://www.filipeflop.com/pd-b4efd-sensor-hall-ky-003.html - sensor magnético
http://www.filipeflop.com/pd-b8f7a-sensor-de-vibracao-sw18010p.html
. . .

## Slide 33: Alguns Projetos com Arduino

## Slide 34: Robótica

## Slide 35: Multirotor

## Slide 36: Impressora 3D

## Slide 37: Rastreamento de Animais

## Slide 38: Robótica Educacional

## Slide 39: Domótica

## Slide 40: Catracas

## Slide 41: Alimentador de aves
Aviários
Estimulo :
  Visual
  Sonoro
Concórdia

## Slide 42: Câmara de Gases
MQ-4 (metano)
MQ-8 (hidrogênio)
MG-811 (dióxido carbono)
GY-65 (pressão digital)
LM35 (temperatura)
Controle dos processos de geração de gases combustíveis

## Slide 43
Dúvidas e Considerações

## Slide 44: Contato
Hamilton Pereira da Silva
  hamilton.pereiradasilva@gmail.com
Pedro Luiz de Paula Filho
  plpf2004@gmail.com
Gustavo Fernando Pinheiro da Silva
  gustavofpsilva@outlook.com
Rafael Augusto Marques Secco
  rafael_rafaelsecco@hotmail.com